## Slide 1
Objíždění pilonu
Adam Solnař · Jakub Peterka · Antonín Šmída
B3B33LAR – Laboratoře robotiky · ČVUT FEL · LS 2025/2026
Autonomní robot TurtleBot — hledání a objetí
Notes: Dobrý den, my jsme tým Adam, Jakub a Antonín. Naší úlohou bylo naprogramovat robota TurtleBot, aby autonomně opustil garáž, našel zelený míček – pilon – objel ho a vrátil se zpátky do garáže. Zvládli jsme splnit první úroveň zadání, tedy objetí.

## Slide 2
Zadání úlohy
1
Vyjet z garáže
2
Najít míček
Pilon = zelený míček, 0.5 – 5 m od garáže.
3
Objet pilon
⚠ Bezpečnostní nárazník: při aktivaci robot okamžitě zastaví a ukončí jízdu.
Notes: Robot startuje uvnitř garáže a celou cestu musí zvládnout naprosto sám – po stisknutí tlačítka ho už nikdo neřídí. Musí vyjít z garáže, najít pilon vzdálený 0.5 až 5 metrů, objet ho tak, aby byl uvnitř jeho trajektorie, a zaparkovat zpátky. Mechanický nárazník musí být vždy aktivní – pokud robot do něčeho narazí, okamžitě zastaví.

## Slide 3
Workflow - GitHub
Repozitář klonován na robota
SSH do robota, git pull
Push na GitHub
Vývoj lokálně na PC
Spuštění programu na robotovi

## Slide 4
Přehled řešení – autonomní sekvence
Hledání garáže
1
Hledání míčku
2
Centrování na míček
3
Přiblížení k míčku
4
Objetí míčku
5
STOP
6
movement.py
detection.py
movement.py
movement.py
drive_around.py
main.py
Sdílená kill-switch proměnná (safety.py) — každý krok ji kontroluje. Bumper callback ji nastaví na True ⟹ pohyb se ihned přeruší.
Notes: Naše řešení má šest kroků. Nejprve robot hledá garáž otáčením – to nám pomohlo správně zorientovat robota před výjezdem. Pak hledá míček, vycentruje se na něj, přiblíží se a provede odometrický manévr objetí. Každý krok je v samostatném Python modulu. Sdílená proměnná v safety.py zajistí okamžité zastavení při aktivaci nárazníku.

## Slide 5
Struktura Kódu – MODULY
Modul | Funkce
main.py | Řídící smyčka, orchestrace
vision.py | HSV prahování, CCL, detekce
detection.py | Aktivní vyhledávání pilonu
movement.py | Centrování, přibližování
drive_around.py | Objektý manévr, odometrie
safety.py | Sdílený emergency stav
Notes: main.py (Řídící smyčka, orchestrace): "Tento modul funguje jako hlavní mozek a vstupní bod celého programu. Řídí sekvenci chování robota jako stavový automat – od čekání na startovací tlačítko, přes zavolání funkcí pro vyhledání pilonu, jeho objetí, až po finální návrat do garáže. Zároveň je zde registrován hlavní callback pro nárazník."
vision.py (HSV prahování, CCL, detekce): "Zde je soustředěno veškeré nízkoúrovňové zpracování obrazu. Modul se stará o převod RGB snímků do HSV, aplikuje binární masky a pomocí algoritmu CCL (Connected Component Labeling) analyzuje souvislé oblasti, u kterých počítá těžiště. Dále extrahuje a průměruje 3D body z Point Cloudu."
detection.py (Aktivní vyhledávání pilonu): "Tento modul se stará o to, aby robot cíl vůbec uviděl. Jednoduše otáčí robotem na místě tak dlouho, dokud funkce z modulu vision.py nepotvrdí, že v obraze detekovaly objekt odpovídající profilu pilonu."
movement.py (Centrování, přibližování): "Tento modul má na starosti P-regulaci pro centrování robota na cíl (aby měl pilon stále uprostřed obrazu). Dále realizuje vícefázové přibližování pomocí hloubkových dat, tedy dojezd k cíli v krocích 1.0 m, 0.5 m a finálních 0.3 m."
drive_around.py (Objížděcí manévr, odometrie): "Modul, který realizuje samotné objetí pilonu. Jedná se o tzv. open-loop sekvenci (bez vizuální zpětné vazby), která se spoléhá čistě na odometrii. Robot jede podle předem nadefinované posloupnosti rotací a přímých úseků (šestiúhelník)."
safety.py (Sdílený emergency stav): "Tento kritický modul zajišťuje sdílený nouzový stav. Obsahuje globální proměnnou, ke které mají přístup všechny ostatní moduly a která umožňuje okamžité ukončení všech pohybů, pokud dojde k aktivaci nárazníku."

## Slide 6
Detekce míčku – HSV prahování
RGB → HSV
Převod snímku do HSV prostoru
Binární maska
Prahování: H∈⟨37,74⟩ S∈⟨98,255⟩
Connected Components
Analýza oblastí (cv2.connectedComponentsWithStats)
Filtr tvaru
Plocha 200–8000 px², poměr stran ≥ 0.75
Těžiště (cx, cy)
Výstup: střed každé platné oblasti
Aktivní vyhledávání
Robot se otáčí ω = 0.3 rad/s dokud nedetekuje míček. Pak zastaví a pokračuje.
Notes: Míček detekujeme pomocí HSV prahování. Převedeme obraz z kamery do HSV prostoru a vytvoříme binární masku – pixely v rozsahu H 37-74, S 98-255, V 25-255 jsou zelené jako náš míček. Pak použijeme connected component analysis – hledáme oblasti správné velikosti 200 až 8000 pixelů a dostatečně kulatého tvaru, poměr stran alespoň 0.75. Pro branku garáže stejný postup, jen jiné HSV hodnoty pro fialovou barvu. Pokud míček hned nevidíme, robot se otáčí dokud ho nenajde.

## Slide 7
Centrování & vícefázové přiblížení
Centrování – P-regulátor
e = 320 − cx
ω = kp · e (kp = 0.005) |ω| ≤ 0.5 rad/s
Hotovo při: |e| ≤ 20 px
Vícefázové přiblížení
Fáze 1
Hrubý dojezd na 1.0 m
↓ centrování
Fáze 2
Střední dojezd na 0.5 m
↓ centrování
Fáze 3
Finální dojezd na 0.3 m
Korekce vzdálenosti (±0.02 m)
Hloubková kamera (Point Cloud)
Vzdálenost = Z-složka bodu mračna Průměr okna 5×5 px (eliminace NaN šumu) Rychlost jízdy: v = 0.15 m/s (konstantní)
Notes: Jakmile míček najdeme, vycentrujeme ho do středu obrazu. Obraz má 640 pixelů šířky, střed je 320. Chyba je vzdálenost středu míčku od středu obrazu. Úhlová rychlost je úměrná této chybě – jednoduchý P-regulátor s kP = 0.005. Přiblížení je vícefázové: nejprve na 1 metr, pak na 0.5 m, pak finálně na 0.3 m. Po každé fázi znovu centrujeme – to kompenzuje drift odometrie. Vzdálenost čteme z point cloudu, průměrujeme okno 5×5 pixelů kvůli šumu senzoru na zakřiveném povrchu míčku.

## Slide 8
Objetí pilonu – odometrický manévr
START
Pohled shora: přibližný oblouk
Sekvence pohybů
1
Otočení −60°
2
× 5: rovně 0.40 m → otočení +60°
3
Rovně 0.16 m
4
Otočení −90° (korekce ke garáži)
P-regulátor pro rotaci: ω = 0.8·eφ |ω| ≤ 0.6 rad/s Přesnost: tol. úhel 0.08 rad, tol. vzdálenost 0.03 m
Notes: Objetí je odometrický manévr – pevně definovaná sekvence pohybů bez globální mapy. Robot se otočí o -60°, pak pětkrát projede 40 cm a otočí se o +60°, na závěr krátký úsek a korekce -90°. Vznikne přibližně šestiúhelníkový oblouk kolem míčku. Otočení řídíme P-regulátorem na úhlové chybě z odometrie, přímé úseky také měříme odometrií. Je to jednoduché, výpočetně nenáročné a funguje bez globálního plánování trajektorie.

## Slide 9
Dosah řešení & co dál
Splněno – Úloha úrovně 1
Robot najde míček, přiblíží se a objede ho. Splněno s 90% úspěšností v 10 pokusech.
Nesplněno – Úloha úrovně 2
Návrat do garáže. Detekce vjezdu (fialové sloupky) i přibližovací logika byly naimplementovány a otestovány, ale spolehlivost nebyla dostatečná pro předvedení.
Hlavní limita: HSV osvětlení
Detekce pilonu fialových sloupků vjezdu byla citlivá na změny osvětlení — parametry z jedné části lab. nebyly vždy přenositelné.
Možné vylepšení
Adaptivní kalibrace HSV, nebo odometrická navigace zpět ke garáži
Notes: Splnili jsme první úroveň zadání – robot najde míček, přiblíží se a objede ho. Druhou úroveň – návrat do garáže – jsme implementovali, ale nepodařilo se nám ji doladit na dostatečnou spolehlivost. Hlavním problémem byla detekce fialových sloupků vjezdu, která byla citlivá na osvětlení v různých částech laboratoře. Kdybychom měli více času, použili bychom ArUco markery nebo adaptivní HSV kalibraci.

## Slide 10
Výsledky testování (10 pokusů)
90 %
Celková úspěšnost
100 %
Reakce nárazníku
0.05 m
Průměrná chyba dojezdu
Hodnocený krok | Pokusy | Úspěšnost
Detekce míčku za jízdy | 10 | 90 %
Přiblížení k míčku | 10 | 100 %
Objetí míčku | 10 | 100 %
Celá (úloha úrovně 1) | 10 | 90 %
Notes: Testovali jsme celkem 10 pokusů. Detekce míčku a celá mise úspěšná v 90 % – selhání bylo vždy způsobeno ztrátou míčku ze zorného pole při horším osvětlení. Přiblížení a samotné objetí fungovalo v 100 % případů. Průměrná chyba finální vzdálenosti od míčku byla 5 cm. Bumper reagoval spolehlivě ve 100 % případů.

## Slide 11
Výzvy & závěr
HSV závislé na osvětlení
Parametry z jedné části laboratoře nebyly vždy přenositelné. Řešení: opatrná kalibrace, větší toleranční pásma.
Drift odometrie
Někteří roboti nedrží přesně odometrii. Kompenzace: průběžné vizuální centrování po každé fázi přiblížení.
Duplicitní bumper callback
ROS posílal signal vícekrát. Řešení: latched proměnná v safety.py – po prvním nárazu ignoruje další volání.
Slepý úhel kamery
Příliš blízko k míčku → míček vypadne ze záběru. Proto stop na 0.3 m – bezpečný kompromis.
Výsledek: Úloha úroveň 1 splněna — 90% úspěšnost · Díky za pozornost!
Notes: Největší výzvou byla závislost HSV prahování na osvětlení. Odometrie robotů je nepřesná – kompenzováno průběžným vizuálním centrováním. Bumper callback způsoboval duplicitní volání – vyřešeno latched proměnnou v safety.py. Omezení zorného pole kamery znamenalo stop na 0.3 m od míčku. Celkově jsme splnili první úroveň zadání s 90% úspěšností. Druhá úroveň – návrat do garáže – zůstala nesplněná kvůli nestabilní detekci vjezdu.